## Slide 1
1
Analysis and Compensation
of Voltage Distortion by Dead time
60191844
최준환

## Slide 2
01
Introduction
1.1 Dead time
  Complementary action of each node -> Voltage output
  Gating signal delay
  On-off delay in Semiconductors
  Arm-short 발생 가능성
  한쪽 스위치의 turn-off가 보장되는 시간 = Dead time

## Slide 3
01
Introduction
1.2 Problems
  두 노드가 모두 Turn-off 일 때 Inverter 제어 불능
  Voltage distortion
  ->Different Voltage output from Ideal Vo
  Current distortion
  -> Noise & Stability Problem
  Solution
  -> Dead time Compensation을 고려한 제어
  이를 위해 Dead time 동안 Inverter의 동작을 정확히 이해하는 것이 중요

## Slide 4
1
Dead time
Compensation
60191844
최준환

## Slide 5
02
Dead time Compensation
2.1 Positive current Case
  Ia > 0 , 부하로 나가는 방향
  모두 Turn-off 일 때 전류는 아래 Diode로 흐른다 (0출력)
  Vd -> 0 Switching (기존에 P-ON , N-OFF)
  P node를 끄면 0 출력이므로 이상적인 타이밍에 P off 후에 Dead time 돌입
  0 -> Vd Switching (기존에 P-OFF, N-ON)
  N node를 꺼도 출력은 0으로 유지
  따라서 Dead time 돌입 -> 이상적인 타이밍에 P on

## Slide 6
02
Dead time Compensation
2.2 Negative current Case
  Ia < 0 , 인덕터로 들어오는 방향
  모두 Turn-off 일 때 전류는 윗 Diode로 흐른다 (Vd출력)
  Vd -> 0 Switching (기존에 P-ON , N-OFF)
  P off시 출력전압 유지
  따라서 데드 타임 돌입 -> 이상적인 타이밍에 N on
  0 -> Vd Switching (기존에 P-OFF, N-ON)
  N off시 출력전압 Vd
  이상적인 타이밍에 N off와 동시에 데드 타임 돌입

## Slide 7
1
Zero-Current
Clamping
60191844
최준환

## Slide 8
03
Zero-Current Clamping
3.1 Dead time Current
  Dead time동안 전류는 Diode로만 흐름
  부하의 인덕터 에너지 감소
  전류의 증감률 감소
  Zero-Current Clamping
  0부근의 전류는 0부근을 유지한다
  전류가 0이 되면 하나의 스위치가 켜질 때 까지 0을 유지한다
  More severe in situation below
  Low-Frequency
  Long-Dead time
  Small average voltage
  Solution:
  0전류 부근에서의 정밀한 전압 합성
  다른 왜곡 현상 또한 전류가 0부근일때 더 두드러지게 나타남

## Slide 9
1
Voltage Distortion by
Parasitic Capacitor
60191844
최준환

## Slide 10
03
Voltage Distortion by Parasitic Capacitor
3.1 설정
  Parasitic Capacitor:
  MOSFET과 같은 transistor들이 가진 Capacitance 성분
  이번 장에서는 Drain 과 Source 사이의 를 말함
  Parasitic Capacitor에 의한 Voltage Distortion이 발생하는 상황:
  Dead time 돌입 시 전류의 path가 Switch -> Diode로 바뀔 때
  Dead time 이전에 한 쪽 Parasitic Capacitor는 완충
  전류의 path가 바뀌는 시점에 Diode – Reverse biased
  -> Necessary current path 제공하지 못함
  -> 전류는 반대쪽 Capacitor를 충전
  따라서 Dead time 동안 전압 출력은 선형적으로 증감
  전압의 변화율은 Capacitor 용량에 반비례, 전류 크기에 비례

## Slide 11
03
Voltage Distortion by Parasitic Capacitor
3.2 에 따른 출력 전압 파형
  압의 하강에 걸리는 시간
  Dead time
  =
  >
  스위치가 켜지는 순간 Pole Voltage 변화
  <

## Slide 12
03
Voltage Distortion by Parasitic Capacitor
3.3 Compensation of Distortion Voltage
  Solution:
  Average Ideal Pole voltage = Average Real Pole voltage
  In One Sampling time
  기존의 Gating Signal에 : Compensation time 적용
  만큼 일찍 Gating Signal을 인가해 줌으로써
  Pole voltage의 평균값을 일정하게 합성
  보상 시간은 전류의 크기에 대한 비선형적 함수
  0 부근 전류에서 비선형성이 크게 나타남

## Slide 13
03
Voltage Distortion by Parasitic Capacitor
3.4 스위칭 순간 전류 예측
  앞서 정을 위해서는 전류의 크기와 부호를 알 필요가 있음
  -> 정확한 스위칭 시점의 전류 측정이 요구됨
  전류 측정 방법:
  1. 실제 스위칭 시점의 전류 측정
  -> paramete들의 영향 X, 구현 매우 어려움
  2. 샘플링 전류를 바탕으로 실제 전류 추정
  -> parameter들의 영향 O, 1에 비해 구현 쉬움
  However, 디지털 제어 시점 차이 + 전력용 반도체 지연 시간
  필요한 타이밍의 순시 전류값 정확한 측정 어려움
  0부근 전류는 부호의 오차가 생길 가능성 있음
Delay time
Data sheet, FS75R12KE3 , Infineon